## Slide 1
LAMA
무인 공용 세탁기 관리 시스템
6팀(ITECTOR)

## Slide 2
01 # 프로젝트 개요
02 # 서비스
03 # 시스템 구성도
04 # 제품 기능 및 기능 동작
05 # 적용방안 및 기대효과
06 # 향후 계획
07 # 프로젝트 세부 일정
08 # 팀원 담당업무
09 # 프로젝트 시연
CONTENT

## Slide 3
팀원구성
201401703
팀장:신교선
201502085
유정현
201300817
김준영
201300883
김진우
201500697
김유진
201300545
김세용

## Slide 4
프로젝트 개요
01
목적
무인으로 운영되어지는 공용 세탁기 및 건조기를 관리하고, 이용함에 있어서 어플리케이션 하나로 편리함과 효율성을 제공하기 위함
사용자: 무인 공용 세탁기의 가용 여부를 모른다.
관리자: 무인 공용 세탁기들을 실시간으로 관리 감독하는 것이 어렵다.
배경

## Slide 5
프로젝트 개요
01
목적
무인으로 운영되어지는 공용 세탁기 및 건조기를 관리하고, 이용함에 있어서 어플리케이션 하나로 편리함과 효율성을 제공하기 위함
사용자: 무인 공용 세탁기의 가용 여부를 모른다.
관리자: 무인 공용 세탁기들을 실시간으로 관리 감독하는 것이 어렵다.
배경
편리한 이용 + 효율적인 운영 시스템 = LAMA!
(LAUNDRY MATE)

## Slide 6
서비스 소개
02
User mode(사용자 모드):
세탁기별 가동현황 및 남은 시간 확인
가동 중인 세탁기의 종료시간이 5분 남았음을 알려주는 푸쉬 알림 서비스
Root mode(관리자 모드):
세탁기별 남은 시간 및 가동현황 확인
일별 및 월별 세탁기 가동횟수 및 예상 수익 확인
세탁기 고장여부(점검 중 상태) 설정

## Slide 7
#시스템 구성도
3.1 전체 시스템 구성도
03
Raspberry Pi
Amazon EC2
Amazon RDS
Serial
HTTP
LM App
LM SensorNode
LM Gateway
LM Web & Logic Server + LM DB
Socket

## Slide 8
#시스템 구성도
3.2 세부 시스템 구성도
03
LM App
Android
LM Web Server
Django Web
Framework
LM Database
RDS DB
MySQL
Engine
LM Logic server
AWS EC2
Socket
API
LM Gateway
Raspberry pi
LM SensorNode
Non-Invasive AC Current Sensor
<HTTP>
<Socket>
<Serial>
Arduino
Serial, Socket
API

## Slide 9
#시스템 구성도
3.3.1 센서 → 아두이노 → 라즈베리파이
03
Non-Invasive AC Current Sensor
LM SensorNode는 비접촉 전류센서와 Arduino를 이용하여 전류값을 측정한다.
측정된 값을 라즈베리 파이에서 시리얼 통신을 이용하여 아두이노로부터 읽어들인다.
Sensing
Raspberry Pi
Serial

## Slide 10
#시스템 구성도
3.3.2 비접촉 AC 전류센서
03
<SCT-013-000>
Current Tranformers(CTs)
- 교류를 측정하는 센서로서, 주로 전력소비를 측정하는데 이용
구성요소
- 1차 권선(Primary Winding)
- 자기코어(Magnetic Core)
- 2차 권선(Secondary Winding)

## Slide 11
#시스템 구성도
3.3.3 센서측정 표본
03

## Slide 12
#시스템 구성도
3.3.4 Algorithms
03
시작 알고리즘
종료 알고리즘

## Slide 13
#시스템 구성도
3.4 라즈베리파이 → 소켓서버&DB
03
Raspberry Pi
LM Gateway
Amazon EC2
LM logic server
LM Gateway는 내장된 무선 LAN을 이용하여 Wifi에 접속한다. 무선 네트워크 환경이 조성된 후, AWS에서 제공하는 가상 컴퓨팅 인스턴스인 EC2(LM logic server)의 Public IP를 목적지로 하여 소켓통신 환경을 구축한다. 소켓통신 환경 하에 문자열 데이터를 주고 받는다. 파이썬 pymysql 모듈을 이용하여 데이터베이스 서버인 LM database와 연동한다.
Amazon RDS
LM database
Socket

## Slide 14
#시스템 구성도
3.5.1 DB&웹 서버 ↔ 안드로이드
03
LM Web Server
LM Application
LM database
LM App은 LTE 또는 Wifi를 통해 네트워크로 연결되며 URL Request를 사용하여 LM Web Server와 HTTP 통신을 한다. LM Web Server에서는 LM App의 요청에 따라 각각의 메소드에 의해서 LM database으로부터 정보를 꺼내와 LM App에 Response를 전달한다.
HTTP

## Slide 15
#시스템 구성도
3.5.2 Application 기능 구성도
03
Main Thread
(UI Thread)
Sub Thread

## Slide 16
제품 기능 및 동작
04
- 예상 수익 및 가동 횟수 제공
- 고장 여부 설정
ROOT 모드 (관리자)
USER 모드 (사용자)
- 실시간 가동 현황
- 가동 종료 시 푸쉬 알림

## Slide 17
05
편의성
효율성
실용성
#적용방안 및 기대효과
5.1 적용 기대 효과
알림 서비스를 통한
효율적인 시간 사용
세탁기 가용 유무 확인
1인 가구 증가 추세
무인 빨래방 수요 급격히 증가
세탁환경 빠른 개선
다른 세탁시설 이용 가능
사업성

## Slide 18
Strength
Opportunity
Weakness
Threat
세탁기의 빠른 순환
사용자의 시간 절약점포 관리 감독 용이
서비스 확장
조건에 따른 한정적인 기술
#적용방안 및 기대효과
5.2 SWOT 분석에 의거한 경영전략
05
이용객이 적은 점포
어플리케이션 불필요

## Slide 19
향후 계획
한계점
실제 세탁기의 종료 시간과 본 어플리케이션에서 제공하는 남은 시간과는 약간의 오차가 존재
  세탁기가 자체적으로 제공하는 남은 시간과 실제 남은 시간이 1분에서 3분 정도 차이가 있다는 점
  세탁기의 종료 상태를 알기 위한 알고리즘에 최소 40초가 필요하다는 점
  어플리케이션과 서버와의 부하를 줄이기 위해 1분마다 HTTP 통신을 한다는 점
개선 방안
06
세탁물 무게에 의한 세탁 시간 자체 계산 시스템을 통해 LM 알고리즘의 정확도 개선
서버의 부하를 고려한 요청 횟수를 코드 상에서 개선

## Slide 20
Opportunity
Weakness
어플리케이션 사용량
서비스 확장
어플리케이션 이용량이
적은 세탁시설 관리자는
사용자를 위한 혜택을
추가하여 이용자 확보
[WO(약점-기회)전략]
#적용방안 및 기대효과
5.2 SWOT 분석에 의거한 경영전략
05

## Slide 21
Strength
Opportunity
세탁의 빠른 순환
사용자의 시간절약
빠른 이용 현황 판단
서비스 확장
이용자가 많은 공용
세탁시설에 서비스 도입
관리자는 세탁환경을 빠르게
개선하여 이용자 유지
[SO(강점-기회)전략]
#적용방안 및 기대효과
5.2 SWOT 분석에 의거한 경영전략
05

## Slide 22
프로젝트 세부 일정
07
단계 | 계발계획 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차
기획 | 주제선정 |  |  |  |  |  | 
 | 프로젝트 계획수립 |  |  |  |  |  | 
 | 시나리오 구상 |  |  |  |  |  | 
개발 | 관련지식학습 |  |  |  |  |  | 
 | 아두이노 라즈베리파이 개발 |  |  |  |  |  | 
 | 안드로이드 앱개발 |  |  |  |  |  | 
 | 웹 서버 구축 |  |  |  |  |  | 
 | DB구축 & 연동 |  |  |  |  |  | 
최종 | 최적화 |  |  |  |  |  | 
 | 보완 및 최종발표 |  |  |  |  |  | 

## Slide 23
업무 분담
08
이름 | 업무
신교선 | Raspberry pi & Server(socket)
김세용 | Web Server & Database
김진우 | Arduino & Raspberry pi
김준영 | Android App & App UI
김유진 | Arduino & Raspberry pi
유정현 | Android App & App UI

## Slide 24
프로젝트 시연
08

## Slide 25
Q&A

## Slide 26
THANK YOU